Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Príloha č. 1 a výzvy na predkladanie cenových ponúk

Špecifikácia predmetu zákazky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Mesto Spišská Belá

ul. Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, okr. Kežmarok

Zastúpený: Jozef Kuna, primátor mesta

IČO:	00326518

DIČ:	202067953

IČ pre daň: neplatiteľ DPH

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Eva Ďurišová

tel. č. +421 905 925 443

email: durisova@spisskabela.sk

Kontaktná osoba vo veciach technických: Bc. František Zadžora

tel. č. +421 907 786 707

email: zadzora@spisskabela.sk

web: www. spisskabela.sk

- Názov zákazky:

„Dodanie a montáž  kancelárskych a sanitárnych kontajnerov  pre hokejovo- hokejbalovú halu v Spišskej Belej“

CPV: kódy

45223800-4 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií

44211100-3 Modulové a pojazdné budovy

44619000-2 Iné kontajnery

Technické detaily :

2 ks sanitárny kontajner 20'

2 ks  kancelársky kontajner 20'

| Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre Uvedené parametre sú považované za minimálne | Požadovaná hodnota parametra |
| --- | --- |
| Sanitárny kontajner 20' č. 1 a 2 Stavebné prevedenie | Počet ks: 2 postavený |

vypĺňa uchádzač

| Vonkajšia výška ( tolerancia ± 30 mm) | 2 591 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Svetlá výška vnútorného priestoru (tolerancia ± 30 mm) | 2 340 mm |  |
| Prevedenie rámu strechy | štandardné |  |
| Prevedenie rohového stĺpu | štandardné |  |
| Farba kontajnera - vonkajšia možnosť výberu zo vzorkovníka- enciánová modrá RAL 5010 | áno |  |
| Oceľové prevedenie vnútorných stien, farba biela RAL 9010 Hrúbka plechu min.0,5 mm | áno |  |
| Tepelná izolácia steny,- minerálna vlna | min 60 mm |  |
| Tepelná izolácia strop- minerálna vlna | min. 100 mm |  |
| Tepelná izolácia podlaha,- minerálna vlna | min. 60 mm |  |
| Tepelná izolácia priečky | bez tepelnej izolácie |  |
| Elektrina: min. Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia, vrátane rozvádzača, Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový) | áno |  |
| Prevedenie podlahovej konštrukcie: bez otvorov pre vysokozdvižný vozík | áno |  |
| Priemyselná podlahová krytina 2 mm napr. SURESTEP alebo ekvivalent | áno |  |
| Podlahová platňa - min. cementovo viazaná | áno |  |
| Výška parapety nad vrchnou hranou podlahy (tolerancia ± 30 mm) | 1525 mm |  |
| Sanitárne okienko s vyklápacím kovaním | 3 ks |  |
| Vonkajší rozmer okna ( tolerancia ± 30 mm) | 652 x 714 mm |  |
| Sanitárny otvor – dverný panel bez dverí | 1 ks |  |
| Štandardizovaná šírka ( tolerancia ± 30 mm) | 875 mm |  |
| Svetlý okenný otvor ( tolerancia ± 30 mm) | 590 x 528 mm |  |
| Izolačné presklenie nepriehľadné s plynovou výplňou | áno |  |
| Počet vonkajších dverí oceľových | 2 ks |  |
| Dvere vonkajšie oceľové 1k- svetlá priechodná šírka otváravé von | min 810 mm - 3 ks |  |
| Dvere vonkajšie oceľové 1k- svetlá priechodná šírka otváravé dnu | min 810 mm - 1 ks |  |
| Svetlá priechodná výška | min. 2065 mm |  |
| Vnútorné deliace steny bez izolácie 2LFM 1 ks | áno |  |
| Povrchovo upravený oceľový plech , 0, 5 mm |  |  |
| Farba biela RAL 9010 |  |  |
| 9 LFM deliacia stena WC |  |  |
| Vnútorné dvere WC, deliaca stena 635 x 2000 mm | 5 ks |  |
| Vybavenie sanity |  |  |
| Keramické umývadlo 500 x 410 mm | 2 ks |  |
| Štvorité umývadlo sklolaminát 2400x420, vrátane pákovej batérie, kovového zrkadla alebo ekvivalent | 1 ks |  |
| Kabína so štandardnými toaletami, vrátane misy a držiaka papierového kotúča | 5 ks |  |
| Pisoár tlač. splachovania | 3 ks |  |
| Sprchovacia kabína , min. sklolaminát | 4 ks |  |
| Odtok | 6 ks |  |
| Ohrievač vody min. 300 l | 2 ks |  |
| Tlakový redukčný ventil min. | 2 ks |  |
| Ventilátor odpadového vzduchu min. 170 m3 | 3 ks |  |
| Teplovzdušný ventilátor min. 2 kW | 2 ks |  |
| Elektrický konvektor min. 2 kW | 2 ks |  |
| Osvetlenie | 4 ks jednoduchá svetelná trubica 1 x 36 W |  |

Dodatočná výbava                                                               Vrátane vonkajšieho a vnútorného

spojovacieho materiálu

| Kancelársky kontajner 20' č. 1 a 2 Stavebné prevedenie | Počet ks: 2 - spojený bez výplne stredovej steny postavený |
| --- | --- |

vypĺňa uchádzač

| Vonkajšia výška ( tolerancia ± 30 mm) | 2 591 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Svetlá výška vnútorného priestoru (tolerancia ± 30 mm) | 2 340 mm |  |
| Prevedenie rámu strechy | štandardné |  |
| Prevedenie rohového stĺpu | štandardné |  |
| Farba kontajnera - vonkajšia možnosť výberu zo vzorkovníka- enciánová modrá RAL 5010 | áno |  |
| Oceľové prevedenie vnútorných stien, farba biela RAL 9010 Hrúbka plechu 0,5 mm | áno |  |
| Tepelná izolácia steny,- minerálna vlna | min 60 mm |  |
| Tepelná izolácia strop- minerálna vlna | min. 100 mm |  |
| Tepelná izolácia podlaha,- minerálna vlna | min. 60 mm |  |
| Tepelná izolácia priečky | bez tepelnej izolácie |  |
| Elektrina: min. Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia, vrátane rozvádzača, Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový) | áno |  |
| Prevedenie podlahovej konštrukcie: bez otvorov pre vysokozdvižný vozík | áno |  |
| Priemyselná podlahová krytina 2 mm napr. SURESTEP alebo ekvivalent | áno |  |
| Podlahová platňa - min. cementovo viazaná | áno |  |
| Výška parapety nad vrchnou hranou podlahy (tolerancia ± 30 mm) | 870 mm |  |
| Kancelárske okienko s otáčacím alebo vyklápacím kovaním a roletou | 2 ks |  |
| Vonkajší rozmer okna ( tolerancia ± 30 mm) | 945 x 1200 mm |  |
| Svetlý okenný otvor ( tolerancia ± 30 mm) | 821 x 1076 mm |  |
| Izolačné presklenie s plynovou výplňou | áno |  |
| Počet vonkajších dverí oceľových | 2 ks |  |
| Dvere vonkajšie oceľové 1k- svetlá priechodná šírka otváravé von | min 810 mm |  |
| Dvere vonkajšie oceľové 1k- svetlá priechodná šírka otváravé dnu | min 810 mm |  |
| Svetlá priechodná výška | min. 2065 mm |  |
| Osvetlenie | 4 ks dvojitá svetelná trubica 2 x 36 W |  |

Dodatočná výbava                                                               Vrátane vonkajšieho a vnútorného

spojovacieho materiálu

Zosilnené steny 14 ks                                                    áno

Pripojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky verejný obstarávateľ požadujeme v bočnej časti sanitárnych kontajnerov

Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť ponukovú cenu vrátane dopravy na miesto určenia:

Mesto Spišská Belá, areál Hokejbalového ihriska na Tatranskej ulici, 059 01  Spišská Belá

Jozef Kuna

primátor mesta